TUF管式软化膜是一种在烧结的有机聚合物多孔支撑管内壁上浇铸含氟聚合物的膜层,使滤膜沉积在烧结多孔塑料管的壁层中,其有效截留界面位于支撑管的内壁上。

TUF管式软化膜烧结管工艺使膜芯内具有"高峰和低估"过滤内表面结构,支撑管"山峰"能保护位于"山谷"的PVDF膜,免受高磨蚀进水的磨损。

TUF管式软化膜具有以下八大特性:

1、强耐"化学性":

运行PH范围0-14之间,切且可用高浓度的酸/碱氧化剂溶液做化学清洗。

2、高浓度耐受:

可处理高浓度(高达5%质量浓度)的料液。有时可能更高。

3、强抗造:

耐摩擦和颗粒物的性能好,适合处理粗糙颗粒的固液分离。

通过对锚接膜管(TUF软化膜)和涂层膜管(其他厂家)进行平行测试,锚接膜的过滤层完好无损,正常运行;涂层膜过滤层分层,膜皮剥落,露出支持管管壁。

4、高通量:

运行通量可达到200~500lmh,且膜通量可通过化学清洗的手段完全回复。

5、强抗堵:

12.7mm孔径的大通道可形成湍流流动,避免造成堵塞和淤堵。

6、耐污染:

特殊工艺设计可形成错流循环,冲刷膜表面,带走废物残留,大大提升膜表面耐污染性。

7、高精度:

高精度微孔膜,可提供优异的过滤水质及低SDI(一般小于0.5NTU)。

8、寿命长:

组件专为废水处理设计,寿命可达5~10年。